建设项目环境影响报告表

（报批本）

项 目 名 称：梭磨河马尔康市卓克基镇及马尔康镇防洪治理工程

建设单位(盖章)：      马尔康市水务局

编制单位：阿坝州中天环境工程咨询有限公司

编制日期：二〇二〇 年 六 月

建设项目基本情况                                   （表一）

| 项目名称 | 梭磨河马尔康市卓克基镇及马尔康镇防洪治理工程 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 马尔康市水务局 |
| 法人代表 | 张君鉴 | 联系人 | 张洁 |
| 通讯地址 | 马尔康市马尔康镇达萨街706号 |
| 联系电话 | 18608371332 | 传真 | / | 邮政编码 | 624000 |
| 建设地点 | 马尔康市马尔康镇 |
| 立项审 批部门 | 阿坝州发展和改革委员会 阿坝州水务局 | 批准文号 | 阿州发改行审【2019】52号 阿州水行审【2020】13号 |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ | 行业类别及代码 | 河湖治理及防洪设施工程建筑E4822 |
| 占地面积 （亩） | 19.76 | 建筑面积 （亩） | / |
| 总投资 （万元） | 5196 | 其中：环保 投资（万元） | 46.00 | 环保投资占总投资比例(%) | 0.86 |
| 评价经费 (万元) | / | 投产 日期 | 2021年5月 |
| 工程内容及规模： 一、建设项目由来 梭磨河为脚木足河左岸大支流，发源于红原县与松潘县交界处羊拱山。梭磨河主流总长182.5千米，马尔康市境内92.5千米，流域面积（热脚河口以上）3015.06平方千米，其中马尔康市内2017.26平方千米，占流域面积的66.9%，河口多年平均年径流量17.99亿立方米，年平均流量57.04立方米/秒，年径流深596.7毫米，径流模数0.01892立方米/（秒·平方千米）。主河流县境内落差850米，平均比降9.24‰。 马尔康市位于阿坝州中部，是阿坝州政治、经济、文化中心和交通枢纽。马尔康市城区位于大渡河支流梭磨河两岸，近年来随着马尔康城区的扩展，现有防洪设施已无法满足城市发展需要，洪水灾害频发，洪水对河岸冲刷严重。为完善梭磨河马尔康市城区河段防洪体系，保障区域人民群众的生命财产安全，马尔康市水务局拟在马尔康市马尔康镇进行“梭磨河马尔康市卓克基镇及马尔康镇防洪治理工程”（下称“本项目”）的建设。 本项目位于马尔康市马尔康镇，总投资5196万元，建设内容为综合治理河长3.4千米，新建梭磨河左右岸共3段堤防总长3.19千米：其中左岸两段总长2.579千米，第一段上起俄尔雅新桥左岸桥台处，下接商贸城已建堤防，长0.953千米；第二段上起嘎斯卓沟支沟(中海天然气公司下游)处，下接英波洛村村委会下游100米317国道档墙处，长1.626千米；右岸堤防上起大水沟下游11米天然陡坎处，下接梭磨河二期卫校已建堤防处，长0.611千米。河道疏浚3.4千米。新建堤防采用衡重式挡墙堤，防洪标准为50年一遇，排涝标准为10年一遇。工程永久占地为19.76亩，临时占地46.2亩，施工期9个月。 本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中的四十六、水利 144、防洪治涝工程 其他，根据《环境保护法》、《环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》等要求，本项目应编制环境影响报告表。为此，马尔康市水务局委托阿坝州中天环境工程咨询有限公司承担本项目环境影响报告表的编制工作。我公司接受委托后，立即开展了详细的现场踏勘、资料收集工作，按照有关技术规范，编制《马尔康市水务局梭磨河马尔康市卓克基镇及马尔康镇防洪治理工程环境影响报告表》。 二、项目特性 本项目编制了《梭磨河马尔康市卓克基镇及马尔康镇防洪治理工程初步设计报告》，并取得主管部门阿坝州水务局出具的《关于梭磨河马尔康市卓克基镇及马尔康镇防洪治理工程初步设计报告的批复》（阿州水行审【2020】13号）。其主要内容如下； 1、工程建设的必要性 马尔康市位于阿坝州中部，是阿坝州政治、经济、文化中心和交通枢纽。马尔康城区位于大渡河支流梭磨河两岸，近年来随 着马尔康城区的扩展，现有防洪设施已无法满足城市发展需求，洪水灾害频发，对河岸冲刷严重。根据《四川省发展改革委员会四川省水利厅关于印发流域面积3000平方公里以上中小河流治理实施方案的通知》（川发改农经〔2016〕11号）和《阿坝州发展和改革委员会关于梭磨河马尔康市卓克基镇及马尔康镇防洪治理工程可行性研究报告的批复》（阿州发改行审〔2019〕52号），为保护人民生命财产安全，提高河道行洪能力，适应城市规划发展的新要求，促进当地经济社会发展，尽快实施梭磨河马尔康市卓克基镇及马尔康镇防洪治理工程十分必要。 2、工程任务与规模 （1）同意本工程的开发任务为通过在梭磨河马尔康市两岸河段新建3.19km堤防工程，结合疏浚等措施，逐步完善马尔康市的防洪体系，保障保护区内在防洪标准洪水下的防洪安全，改善人居环境。 （2）同意本工程根据《防洪标准》（GB50201-2014）及本项目的可研审批意见，防洪标准采用50年一遇设计洪水，排涝标准采用10年一遇。 （3）基本同意《初设报告》的堤线布置，根据稳定河宽的计算，确定堤距在38m～73m之间基本合适，按堤线布置方案计算的设计水面线计算成果基本合适。 （4）基本同意梭磨河马尔康市卓克基镇及马尔康镇防洪工程建设内容为：综合治理河长3.4km，新建梭磨河左右岸共3段堤防总长3.19km：其中，左岸2段总长2.579km，第一段上起俄尔雅新桥左岸桥台处，下接商贸城已建堤防，长0.953km；第二段上起嘎斯卓沟支沟（中海天然气公司下游）处，下接英波洛村村委会下游100m317国道挡墙处，长1.626km；右岸堤防上起大水沟下游111m天然陡坎处，下接梭磨河二期卫校已建堤防处，长0.611km。 （5）基本同排涝规划成果。 （6）基本同意疏浚规划成果。 3、工程布置及建筑物 （1）工程等别和洪水标准。 工程主要保护对象为马尔康城市发展规划区，防洪标准为50年一遇，按GB50286—2013《堤防工程设计规范》表3.1.3规定，本堤防工程应为2 级，根据四川省工程咨询研究院《关于<梭磨河马尔康市卓克基镇及马尔康镇防洪治理工程可行性研究报告>技术咨询意见的函》（川工咨成果〔2019〕319号）和阿坝州发展和改革委员会《关于梭磨河马尔康市卓克基镇及马尔康镇防洪治理工程可行性研究报告的批复》（阿州发改行审〔2019〕52号）规定，同意工程河段堤防级别由2级降低一级按3级设防，即堤防和穿堤等主要建筑物按3级设计，次要建筑物按4级设计，临时建筑物按5级设计；依据SL723—2016《治涝标准》确定本工程区排涝标准为10年一遇。 （2）基本同意堤距、堤线的选择和工程总体布置。工程河段最小堤距为38.0m，相对应起止点50年一遇洪水水位为2570.01-2591.66m。本阶段对可研堤线进行比选优化后，同意堤线长度比可研增长272m，其中左岸堤线增加263m，右岸堤线增加9m。 梭磨河马尔康城镇规划发展区综合治理河道长度3.4km，按河道防洪与河道疏浚两部分。梭磨河左、右岸新建堤防共3段总长3.19km，其中左岸新建堤防2段长度为2.579km，上起俄尔雅新桥左岸桥台平顺连接，下止于英波洛村村委会下游100m的317国道挡墙处（不含中间已成完好堤防1段长467.5m）；右岸新建堤防1段长0.611km，上起大水沟下游 11m 然陡坎处，下接梭磨河二期卫校已建堤防。各段堤防起止点均与现有河道岸坡陡坎及已成堤防相衔接以形成完整的防洪体系，并在工程河道内对其沙洲漫滩进行清淤疏浚长度3.4km。沿岸堤新建穿堤排洪箱涵（涵管）7处，设置堤防管护梯步共4处。 各堤段起止点桩号、坐标如下表： 表1-1 工程建设起止点 名称 长度 桩号 坐标 （m） 起点 终点 起点 终点 左岸 第1段 953 左K0+000.00 左K0+953.00 X=3533680.368 Y=432811.429 X=3534433.562 Y=432327.713 左岸 第2段 1626 左K1+600.50 左K3+226.50 X=3534894.217 Y=431935.151 X=3536041.456 Y=430827.423 右岸段 611 右K2+798.00 右K3+409.00 X=3535765.261 Y=431242.134 X=3536207.307 Y=430919.075 （3）基本同意新建堤型为衡重式挡墙堤。新建堤安全超高值1.0m，堤顶宽度3.0m，采用泥结石路面结构，后期由市政部门统一打造。堤顶临水侧设置栏杆兼做防浪墙，栏杆高度1.2m，其中下部0.5m采用15cm厚的实心栏板兼做防浪墙。衡重式挡墙采用C25F100 砼浇筑，墙顶宽0.5m，墙体高度6-7.5m，墙底宽度1.9-2.2m。挡墙迎水面坡比为1:0.1，挡墙背坡衡重台以上坡度为1:0.3，衡重台宽度1.25-1.55m，衡重台以下的坡比采用1：0.5。挡墙衡重台以上采用砂卵砾石碾压回填至堤顶道路。挡墙路面以上护坡由城建部门结合景观要求统一修建。挡墙基础埋深至冲刷深度以 0.5-1.0m 的稍中密砂卵砾石层上。挡墙每隔10m设结构变形缝，缝宽2cm，缝内嵌沥青杉板；堤身每隔2m设置φ50PVC排水管，呈梅花形布置。 新建堤身填筑料采用开挖合格的砂卵砾石碾压回填，填筑料相对密度≥0.65，设计干容重2.20t/m3，填筑料指标应由室内及现场试验确定。 （4）基本同意挡墙堤基冲刷深度计算成果。各段堤防基础置于冲刷深度以下0.5-1.0m 的稍-中密砂卵砾石层上，对基础开挖面层采用的大卵石压脚防冲。 （5）基本同意排涝工程设计。3处排洪穿堤箱涵采用C25F100钢筋砼现浇，孔口尺寸为：1#箱涵为1.5m×1.5m（宽×高）、2#箱涵为2.0m×2.0m（宽×高）、3#箱涵为2.0m×2.0m（宽×高）；4处穿堤涵管采用预制钢筋砼管，直径0.3m。 （6）基本同意堤防管护梯步设计。 （7）基本同意工程清淤设计。 （8）基本同意工程观测设计。 4、施工组织设计 （1）本工程位于马尔康市城区，同意所需混凝土从附近的商品混凝土公司购买。 基本同意砂卵石填筑和回填料利用质量合格的主体工程开挖料，大卵石料从开挖和疏浚料中选取。 （2）基本同意施工导流标准选取5年一遇,导流时段选择枯水期11月至次年4月。 基本同意施工导流方式选用在地势较低堤段，分段布置土石围堰挡水，束窄河床导流。 基本同意导流建筑物的型式和布置，下阶段进一步优化完善。 （3）基本同意主体工程的施工方法和施工机械设备的选择。 （4）基本同意施工期场内外的交通运输方案。 （5）基本同意施工工厂设施的规模和布置方案。 （6）基本同意施工总布置原则和施工分区布置及弃渣方案。 （7）基本同意施工总工期为9个月，其中主体工程施工期7个月（含冬季低温停工期）。下阶段应结合项目实际情况，进一步完善施工组织设计。 三、项目可行性分析 1、产业政策符合性分析 本项目为防洪堤工程和河道疏浚工程，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类“第二类 水利 第1条 江河湖海堤防建设及河道治理工程”和“第二类 水利 第6条 江河湖库清淤疏浚工程 ”。本项目已取得阿坝州发展和改革委员会出具的《关于梭磨河马尔康市卓克基镇及马尔康镇防洪治理工程可行性研究报告的批复》（阿州发改行审【2019】52号），同时已取得阿坝州水务局出具的《关于梭磨河马尔康市卓克基镇及马尔康镇防洪治理工程初步设计报告的批复》（阿州水行审【2020】13号），符合国家现行相关的产业政策。 2、规划符合性分析 （1）与《四川省“十三五”水利发展规划》符合性分析 紧紧围绕“四个全面”战略布局，坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，按照“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时期水利工作方针，根据我省“三大发展战略”、“两个跨越”和“推进绿色发展建设美丽四川”的要求，努力打造智慧水利……促进幸福美丽新村着力点，大力推进水生态文明建设，筑牢长江上游生态屏障；加快推进绿水兴川，为同步全面建成小康社会提供更加坚实的水安全保障。 本规划中提出了防洪抗旱减灾、节约用水、城乡供水、农村水利、水生态环境保护、水利改革和管理6个方面的目标。 本项目建设的主要目的是完善梭磨河马尔康镇河段防洪体系，提高防洪能力，保障区域人民群众的生命财产安全，故项目建设符合《四川省“十三五”水利发展规划》。 （2）与《阿坝州十三五规划》符合性分析 《阿坝州十三五规划》中指出：防洪设施建设。实施重要河流河段防洪工程、河道清障治理项目、重点中小河流治理工程以及重点城镇堤防工程，重点实施马尔康市、九寨沟县、松潘县和黑水县城区堤防。对岷江汶川威州段、茂县凤仪段、松潘县城河段、黑水河黑水县城段、杂谷脑河理县段、大渡河马尔康城区段、金川县城段进行河道整治。 本项目为马尔康市城区堤防，故项目建设符合《阿坝州十三五规划》。 （3）与《马尔康市城市总体规划(2010-2030)》符合性分析 本规划期限为2010—2030年，马尔康县城城区河段采用重现期为50年一遇防洪标准。县域各级城镇防洪采用重现期为20年一遇防洪标准。规划中提出整治河道，包括疏通河道，挖深河道，以增大渲泄能力；取直河床、加大水力坡度，使洪水位降低。严格取缔占用河床、有碍泄洪的建筑。建设防洪堤，修筑防洪堤是防止城镇大面积被淹的有效方法。 本项目防洪标准采用50年一遇设计洪水，建设的主要内容新建河堤和疏浚河道，故项目建设符合《马尔康市城市总体规划(2010-2030)》。 （4）与《全国流域面积3000平方公里以上中小流域治理实施方案》符合性分析 按照《全国流域面积3000平方公里以上中小流域治理实施方案》要求，对3000平方公里以上中小流域治理项目实施安排，四川省梭磨河、沱江、涪江、嘉陵江、渠江、雅砻江、南广河、黑河、白河进入国家名录。根据各河段在流域防洪中的作用、河流河段防洪任务统筹安排实施，按照轻重缓急原则，向灾害严重、治理迫切的地区及藏区等贫困地区倾斜。按照国家“符合防洪规划，重点安排险段、急段”的要求，确定兴建梭磨河马尔康防洪治理工程，因此符合《全国流域面积3000平方公里以上中小流域治理实施方案》。 3、“三线一单”符合性分析 根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》），《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。本项目与“三线一单”具体分析见下表。 表1-2 三线一单符合性分析一览表 序号 项目 本项目情况 符合性 1 生态保护红线 根据2018年7月20四川省人民政府《关于印发四川省生态保护红线方案的通知》（川府发【2018】24号）及“四川省生态保护红线分布图”，项目位于马尔康市马尔康镇查北村，不在阿坝州生态保护红线和四川省生态保护红线范围内。 根据马尔康市农业畜牧局出具的证明，本项目综合整治河道不涉及重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场。 符合 2 环境质量底线 环境空气：根据《阿坝州2018年环境状况公报》，项目所在区域环境空气质量为达标区；本项目施工期通过严格执行报告中提出的防治措施，保证废气的达标排放；运营期无废气产生。因此，本项目的建设不会改变区域空气环境质量。 地表水环境：根据《阿坝州2018年环境状况公报》，项目区域地表水环境质量状况较好。在施工期，生产废水经处理后回用不外排，生活污水经周围农户已有的污水设施处理；运营期无废水产生，不会对区域水环境质量造成影响。 符合 3 资源利用上线 本项目运营期不涉及水、电、气等资源的消耗，工程不占用基本农田，工程施工过程中的临时占地拟采取相应的迹地恢复措施，工程满足土地资源利用上线要求。根据区域发展目标及规模分析，本项目不涉及资源利用上线。 符合 4 环境准入 负面清单 根据查阅阿坝州相关规划资料，项目所在区域尚未制定区域环境准入负面清单。本项目不属于“四川省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批）（试行）”中禁止和限制类行业。 符合 4、与集中式饮用水水源保护区位置关系分析 根据调查，马尔康市取水水源为大郎足沟，松岗镇饮用水水源位于松岗镇七里村银日巴沟和松岗镇洛威村比亚威沟，本项目不涉及饮用水水源保护区。 大郎足沟取水口、松岗镇七里村银日巴沟取水口和松岗镇洛威村比亚威沟取水口与本项目不位于同一条沟上，对其取水口水质无影响。 5、用地符合性分析 本项目位于马尔康市马尔康镇，已取得阿坝州自然资源局出具的《关于梭磨河马尔康市卓克基镇及马尔康镇防洪治理工程用地预审的复函》（阿州自然资函【2019】120号），项目性质符合国家供地政策。项目选址于马尔康市马尔康镇，申请用地1.8680公顷，其中农用地0.3559公顷（其中非基本农田耕地00.2209公顷），建设用地0.7424公顷，未利用地0.7697公顷。项目用地控制在1.8680公顷以内。 6、选址合理性分析 （1）外环境关系 本项目位于马尔康市马尔康镇，根据现场踏勘，新建堤防和河道疏浚的外环境关系如下： 表1-3 项目外环境关系一览表 序号 名称 方位 边界距离 外环境性质 规模 1 菜农二村 梭K0+000.00右岸 60m-200m 居住区 约200户 2 俄尔雅村 左K0+000.00左岸 20m-200m 居住区 约300户 3 马尔康市人民医院 左K0+000.00左岸 160m 医院 约300人 4 马尔康市第二中学 梭K0+800.00右岸 100m 学校 约800人 5 商贸城 梭K0+960.00左岸 10m 商业区 约200人 6 马尔康中海天然气有限公司 梭K1+200.00左岸 10m 企业 约30人 7 查木村 左K1+600.00左岸 40m-200m 居住区 约200户 8 阿坝州武警支队 左K2+300.00左岸 20m 机关单位 约300人 9 本真村 梭K2+600.00右岸 30m-200m 居住区 约100户 10 河坝村 左K2+900.00左岸 40m-200m 居住区 约150户 11 阿坝州卫生学校 右K3+000.00右岸 10m 学校 约800人 12 嘉绒汽修厂 梭K3+400.00右岸 20m 训练场 约40人 13 梭磨河 相邻 / 河流 / 14 国道317 相邻 相邻 道路 / （2）工程选址合理性分析 近年来随着马尔康城区的扩展，现有防洪设施已无法满足城市发展需要，洪水灾害频发，洪水对河岸冲刷严重，因此新建堤防、河道疏浚。本项目已取得阿坝州发展和改革委员会出具的《关于梭磨河马尔康市卓克基镇及马尔康镇防洪治理工程可行性研究报告的批复》（阿州发改行审【2019】52号），同时已取得阿坝州水务局出具的《关于梭磨河马尔康市卓克基镇及马尔康镇防洪治理工程初步设计报告的批复》（阿州水行审【2020】13号）。因此，选址合理。 （3）临时堆场选址合理性分析 本项目临时堆场的设置主要考虑堆放方便，因此设置2处临时堆场，临时堆场设置位置详见附图7。 综上，本工程选址合理，本工程与外环境相容。 四、项目建设规模 1、项目建设内容 本项目建设内容为建设内容为综合治理河长3.4千米，新建梭磨河左右岸共3段堤防总长3.19千米：其中左岸两段总长2.579千米，第一段上起俄尔雅新桥左岸桥台处，下接商贸城已建堤防，长0.953千米；第二段上起嘎斯卓沟支沟(中海天然气公司下游)处，下接英波洛村村委会下游100米317国道档墙处，长1.626千米；右岸堤防上起大水沟下游11米天然陡坎处，下接梭磨河二期卫校已建堤防处，长0.611千米。河道疏浚3.4千米。新建堤防采用衡重式挡墙堤，防洪标准为50年一遇，建设内容及规模见表1-4。同时本项目修建3处穿堤箱涵和4处穿堤涵管，排涝标准为10年一遇，排涝工程规模见表1-5。 表1-4 项目工程量一览表 工程内容 位置 长度（m） 新建堤防 左岸 左K0+000.00~左K0+953.00 953 3190 左K1+600.50~左K3+226.50 1626 右岸 右K2+798.00~右K3+409.00 611 河道疏浚 / 梭K0+000.00~梭K3+400.00 3400 3400 表1-5 排涝工程一览表 类型 位置 穿堤箱涵 左K0+020.60 左K2+472.60 左K3+037.20 穿堤涵管 右K2+906.70 右K3+032.50 右K3+247.00 右K3+342.50 2、项目组成及主要环境问题 项目组成及主要环境问题见表1-6。 表1-6 项目主要环境问题 名称 建设内容及规模 可能产生的环境问题 施工期 运营期 主体 工程 新建堤防 总长3190米，共3段，桩号为左K0+000.00至左K0+953.00、左K1+600.50至左K3+226.50、右K2+798.00至右K3+409.00。采用衡重式挡墙堤，防洪标准为50年一遇。 施工噪声 施工扬尘 生活污水 生活垃圾 水生生态 投入运行后基本无影响 河道疏浚 总长3400米，桩号为梭K0+000.00至河K3+400.00，在工程河道内对其沙洲漫滩进行清淤疏浚。 辅助 工程 排涝工程 修建3处穿堤箱涵和4处穿堤涵管，穿堤箱涵位于左K0+020.60、左K2+472.60、左K3+037.20，穿堤涵管位于右K2+906.70、右K3+032.50、右K3+247.00、右K3+342.50，排涝标准为10年一遇。 下河梯步 为便于堤防维护管理，设置梯步4处，位于左K0+111.7、左K0+697.6m、左K1+737.9、K2+926.3。 施工导流 采用分段分期导流的方式，采用修建岸边围堰束窄河床，围堰采用土石围堰，临水侧铺设土工布防渗。 施工道路 由于左右岸工区现均有公路相接，只需修建局部与公路连接即可，共需新建场内施工公路0.5km。场内公路按简易施工道路修建，泥结碎石路面，厚度20cm，路面宽3.5m，局部设置错车道。 临时堆场 临时堆场位于两个施工点内，面积约1200平方米。 弃渣场 右岸大水沟上游400m处（左岸桩号1+465对岸）设置一个渣场，弃渣场占地18.4亩，此处规划为移民安置区。 公用 工程 供水 施工用水设泵抽用梭磨河河水。 / / 供电 由周围场镇接入。 / / 办公及生活设施 办公生活用房 租用附近住户，厂内不设置办公生活场所。 生活污水 生活垃圾 / 仓储或其他 施工场地 施工场地主要用于原辅材料的堆放、设备的停放，共设置2处，左岸位于桩号左2+071处，右岸位于右0+000处。 / / 3、工程特性 （1）新建堤防 新建堤防总长3.19千米，采用衡重式挡墙堤，防洪标准为50年一遇。新建堤安全超高值1.0m，堤顶宽度3.0m，采用泥结石路面结构，后期由市政部门统一打造。堤顶临水侧设置栏杆兼做防浪墙，栏杆高度1.2m，其中下部0.5m采用15cm厚的实心栏板兼做防浪墙。衡重式挡墙采用C25F100 砼浇筑，墙顶宽0.5m，墙体高度6-7.5m，墙底宽度1.9-2.2m。挡墙迎水面坡比为1:0.1，挡墙背坡衡重台以上坡度为1:0.3，衡重台宽度1.25-1.55m，衡重台以下的坡比采用1：0.5。挡墙衡重台以上采用砂卵砾石碾压回填至堤顶道路。挡墙路面以上护坡由城建部门结合景观要求统一修建。挡墙基础埋深至冲刷深度以 0.5-1.0m 的稍中密砂卵砾石层上。挡墙每隔10m设结构变形缝，缝宽2cm，缝内嵌沥青杉板；堤身每隔2m设置φ50PVC排水管，呈梅花形布置。 新建堤身填筑料采用开挖合格的砂卵砾石碾压回填，填筑料相对密度≥0.65，设计干容重2.20t/m3，填筑料指标应由室内及现场试验确定。 各段堤防基础置于冲刷深度以下0.5-1.0m 的稍-中密砂卵砾石层上，对基础开挖面层采用的大卵石压脚防冲。 图1-1 新建堤防横断面图 （2）河道疏浚 河道疏浚总长3.4千米，起点为俄尔雅新桥，终点为嘉绒汽修厂。在工程河道内对其沙洲漫滩进行清淤疏浚，疏浚方量约0.86万立方米。 （3）排涝工程 3处排洪穿堤箱涵采用C25F100钢筋砼现浇，孔口尺寸为：1#箱涵为1.5m×1.5m（宽×高）、2#箱涵为2.0m×2.0m（宽×高）、3#箱涵为2.0m×2.0m（宽×高）；4处穿堤涵管采用预制钢筋砼管，直径0.3m。 图1-2 新建箱涵横断面图 （4）施工导流 本项目需要在主河道上修筑纵横向围堰，束窄河床后，形成河水隔离区，以保证堤防的干地施工要求，为平衡施工时段内施工和过流的矛盾，工程采用分段实施，围堰采用纵横组合式围堰形式。共修筑三段围堰，第一段围堰设于梭磨河左岸马尔康卫校段，第二段围堰设于中海天然气公司至英波洛村委会，第三段设于俄尔雅新桥至英波洛村委会。 本工程导流堤采取就地取材，充分利用工程区砂砾石料条件便于施工，本工程导流围堰顶宽1.0m，迎水侧边坡1:1.5，背水侧边坡1:1，最大围堰高度2.0m。 图1-3 围堰横断面图 本项目具体工程特性参数见表1-7。 表1-7 项目工程特性表 序号 名称 单位 数量 备注 一 水文 1 梭磨河流域面积 km2 3015.06 2 利用水文系列年限 年 57 3 代表性流量 3.1 设计洪水标准及流量 m³/s 50年一遇/502 梭磨河（大水沟汇口以上） 3.2 设计洪水标准及流量 m³/s 50年一遇/513 梭磨河（控制断面） 4 泥沙 4.1 多年平均悬移质输沙量 万t 38.23 梭磨河（控制断面） 4.2 多年平均推移质输沙量 万t 7.65 二 保护范围 1 防洪企事业单位 家 50余家 2 保护人口 人 1.5万 三 工程布置及主要建筑物 1 综合治理长度 km 3.4 2 堤防工程共计 m 3190 2.1 左岸上游 m 953 2.2 左岸下游 m 1626 2.3 右岸 m 611 3 清淤 km 3.4 4 堤型 C25衡重式挡墙 5 堤基特性 土基 6 堤顶高程 m 2571.01~2592.66 四 工程占地 1 永久占地 亩 19.76 2 临时占地 亩 46.2 五 主要工程量 1 基础开挖 万m³ 11.6 2 清淤 万m³ 0.91 3 砌体拆除 万m³ 0.7 3 回填 万m³ 7.95 4 砼浇注 万m³ 4.48 六 施工组织 1 施工导流 1.1 导流方式 土石结构围堰 1.2 导流标准 5年一遇 1.3 最大导流流量 m3/s 59.5 P=20% 2 施工期限 2.0 总工期 9个月 六 经济指标 1 总投资 万元 5196 五、主要原辅材料及能源消耗情况 项目建设期的原辅料主要包括商品混凝土、土工布和栏杆等。主要原辅材料及能源消耗见表1-8。 表1-8 主要原辅材料一览表 原料名称 单位 来 源 主（辅）料 商品混凝土 4.48万m3 外购 φ50PVC排水管 1200m 外购 栏杆 3190m 外购 土工布 22323m2 外购 能耗 水 500 m3 梭磨河 电 74.46kW.h 周围场镇接入 柴油 112.41t 外购 汽油 13.55t 外购 六、主要设备 本项目所需机械设备集中于施工期，主要设备为装载机、推土机、砼振捣器、挖掘机、夯实机械、运输车辆等大型机械，其主要机械设备见表1-9。 表1-9 项目施工期机械设备一览表 序号 设备名称 规 格 型 号 单位 数量 一 土石方开挖机械 1 挖掘机 0.8-1.6m3 台 10 二 运输机械 1 自卸汽车 10-15t 辆 30 2 农用车 1-2t 辆 6 3 手推车 / 辆 若干 4 装载机 1.0-2.0m3 台 10 5 胶轮斗车 辆 14 三 填筑碾压机械 1 振动碾 18t 台 4 2 蛙式打夯机 2.8kw 台 4 3 推土机 74kw 台 2 四 砼机械 1 插入式振捣棒 2.2KW 套 30 2 平板振动夯 HZD025 台 12 五 其它施工机械 1 水泵 IS150-125-250 台 14 2 柴油发电机 30KW 台 2 3 空压机 移动式6.0m3/min 台 4 七、土石方平衡及临时弃渣处置方案 本项目共计开挖土石13.21万m³，其中堤防基础开挖11.60万m³，河道疏浚0.91万m³，砌体拆除0.7万m³；主体工程共计回填9.35万m³，其中堤后砂卵石填筑7.50万m³，堤脚漂卵石抛填1.85万m³；经土石方平衡，工程余方共计3.86万m³，其中漂卵砾石1.71万m³，用于堤脚防护和堤后低洼地回填，杂填土、杂物及建筑砌体2.15万m³，运至渣场。 根据现场调查，在俄尔雅新桥下游2.1km处（桩号K2+100）设置一处渣场，弃渣场占地18.4亩，此处规划为移民安置区，此处需要大量土石方回填。 表1-10 土石方平衡表 开挖量（万m3） 回填量（万m3） 堤防工程基础开挖 11.60 堤后砂卵石填筑 7.50 河道疏浚 0.91 堤脚漂卵石抛填 1.85 砌体拆除 0.7 堤脚防护和堤后低洼地回填 1.71 弃渣场堆放 2.15 开挖总量 13.21 回填总量 13.21 八、工程占地及拆迁 根据施工总布置规划，项目永久占地面积19.76亩，主要为河堤建筑占地。施工临时占地46.2亩，包括施工生产办公用地、施工道路、弃渣场用地。本项目建设不涉及拆迁和移民安置。 表1-11 项目占地类型 用地类型 面积（亩） 永久占地 河滩地 19.76 合计 19.76 临时占地 耕地 1.2 林地 7.44 草地 18.4 河滩地 19.16 合计 46.2 表1-12 项目占地面积统计 用地类型 面积（亩） 永久占地 堤防占地 19.76 临时占地 堤防临时占地 16.15 施工道路 1.57 施工加工房 5.4 临时堆场 1.8 仓库、机械堆放 2.88 弃渣场 18.4 九、施工总进度、工程投资及劳动定员 本项目总投资5196万元，施工期9个月，预计2020年5月完成主体工程。施工高峰期人数约50人，人员主要来源于当地工人。 |
| 与本项目有关的原有污染源情况及主要环境问题： 本项目为河道防洪堤工程，项目用地无环境遗留问题。 右岸卫校段堤防该段原已有一段防洪堤，受当时技术经济条件的制约，堤防仅仅进行了护坡的修建，堤脚已经被掏空，局部被冲垮，不满足50年一遇设计洪水；未建设堤防段，洪水灾害频发，洪水对河岸冲刷严重。 图1-4左岸上游现状图 图1-5左岸下游现状图 图1-6右岸未建堤防现状图 图1-7右岸已建护坡现状图 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况                 (表二)

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、资源、植被等）： 一、地理位置 马尔康市位于四川省北部，阿坝藏族羌族自治州中部，东与红原、理县交界，南与金川、小金相邻，西与壤塘接壤，北与红原、阿坝相连，南与卧龙大熊猫自然保护区、小金四姑娘山紧邻。地理坐标介于东经101°17'～102°41'、北纬30°35'～32°21'之间。县域东西长134千米，南北宽90千米，幅员面积6639.33平方千米。马尔康市为四川省阿坝藏族羌族自治州辖县，是州政府所在地，市政府驻马尔康镇，是阿坝州政治、文化、金融、信息中心。317国道、210省道穿境而过，距离省会成都365千米，交通方便。 本项目位于马尔康市马尔康镇，项目地理位置见附图1。 二、地形、地貌、地质 地形受地质构造制约，地势由东北向西南逐渐降低，地面海拔在2180~5301米之间，形成高山峡谷区。境内东南部梭磨乡道沟山高5301米，南边党坝乡克尔苦沟河坝仅2180米，山岳纵横，地势高耸，山河相间，山峰林立，岭谷高差悬殊达1800~2300m。山川走向为南北向和东西向，构成丘原、山原、极高山、高山、中山为一体的高原山地。境内地貌以梭磨河一线为界，可以分为山原、高山峡谷两大地貌单元。山原地貌区，以梭磨河一线为界，西北部的日部、康山、草登、龙尔甲、大藏、沙尔宗、脚木足、木尔宗等乡一带，约占土地总面积的64.6％。高山峡谷地貌区，包括梭磨河以南的梭磨、卓克基、木尔宗、松岗、白湾、党坝一带，约占土地总面积的35.4％。 市域属四川西部地区槽区，位居北西向鲜水河大断裂带与北东向龙门山华夏系构造带之间的金汤弧形构造带之北侧，地质构造复杂，矿藏丰富。大地构造为紧密线状弧形褶皱，有背向斜40余条，均呈北西至南东向展布的线状褶皱组成，称之为马尔康县北西向构造形迹群。同时，伴有数条呈北西至南东向展布的压扭性断裂带，承受过两次以上不同方式和方向的构造运动作用，导致老构造成分歪曲，改造、转化和新构造运动的迭加，促使复合现象频频出现。 三、气候、气象 马尔康市日照充足。昼夜温差大，气候干燥，四季无明显之分；气温年差较小，但日差较大，无霜期短，冬天阳光充足，夏季雨量集中，干湿季节明显，气温和降水垂直方向上的分布也存在明显差异。干旱、冰雹、雪灾等自然灾害性天气较多。 冬季受西北寒流影响较为显著，气温低，降水量少，气候寒冷而干燥。1、2月份和12月份的月平均气温在0℃以下，每年从9、10月开始降雪至次年4、5月。降雪期为6～8个月。由于水气缺乏，雪量不大，积雪深度不大，冬季河道多积冰和封冻。 夏季因受东南、西南暖湿气流影响，夏季短促，气候凉爽，水气充沛，降水集中，汛期5～10月降水量占全年89%，由于受西太平洋副热带高压西伸、北跳的影响，8月份出现低谷，月降水量柱状图呈马鞍形状。降水量的地区分布是由东北向西南递减。 据马尔康气象站资料统计，多年平均年降水量为761.2毫米，多年平均年降水日为154天，一日最大降水量为53.5毫米，多年平均气温8.6℃，极端最高气温为34.8℃，极端最低气温为-17.5℃，多年平均蒸发量为1514.3毫米，多年平均相对湿度为61%，最小相对湿度为零，多年平均霜期约140天，最大冻土深度26厘米，多年平均雷暴日数68.8天，多年平均日照时数为2173.4小时，多年平均风速1.2m/s，多年平均大风日数为36.6天，历年最大风速为2.2m/s。 四、水文 三条主要河流和六十九条溪沟，构成马尔康市县三大水系。 脚木足河是大渡河正源，由阿坝县流经日部、康山、草登、龙尔甲、沙尔宗、脚木足、白湾、党坝八乡入金川县。梭磨河由红原县入境，经梭磨、卓克基、马尔康、松岗、白湾五乡镇，在热脚与脚木足河汇合。 茶堡河发源于梭磨乡北部大青坪，流经大藏、沙尔宗两乡，在龙头滩汇于脚木足河。溪河都滩多水急，落差大，不能航运，但水力资源丰富，是水力发电和农田灌溉的主要水源。水能理论蕴藏量达740万kw，太阳能和风能也很丰富 梭磨河为大渡河足木足河左岸大支流，发源于红原县与松潘县交界处羊拱山。西流过红原县境，转南至壤口，此段又称壤口尔曲。南偏东流，右纳龙纳沟；至中壤口，左纳大热格冲沟、以下左右均有支沟汇入，呈羽状分布，过刷经寺镇，南入马尔康市境；折而向西，左纳王家寨沟、砍竹沟，右纳正沟；西过梭磨乡，又又纳古尔沟，左纳毛孟楚沟，右纳朴鸭脚沟，又左纳赶羊沟、西索沟；西至卓克基，左纳纳足沟；转西北，右纳大狼足沟；乃至马尔康市城，此处有马尔康水文站控制流域面积2620.34 km2，多年平均流量50.3 m3/s，水位变幅2.2m。过站又西，右纳大水沟、蒙古沟；转向西南，于松岗乡左纳直波沟、卜尔马沟（蒲尔玛沟），过青草坪后，汇入足木足河。 梭磨河为大渡河足木足河左岸大支流，发源于红原县与松潘县交界处羊拱山。梭磨河主流总长182.5千米（马尔康市境内92.5千米），流域面积（热脚河口以上）3015.06平方千米（其中马尔康市内2017.26平方千米，占流域面积的66.9%）河口多年平均年径流量17.99亿立方米，年平均流量57.04立方米/秒，年径流深596.7毫米，径流模数0.01892立方米/（秒•平方千米）。主河流县境内落差850米，平均比降9.24‰。 五、 土壤 土壤母质，主要为山地灰褐土、山地棕色森林土、山地褐色土、山地棕褐土、山地高山草甸土。溪沟及河谷地带，大多是砂壤土和冲积土，土质肥沃；半山、高山一带，多为白砂和细砂土，土层簿、肥分低；海拔3000m以上，主要为棕色粘土、黄泥粘土及高山腐植土。高半山地占总耕地的三分之二以上，有“半山怕旱、高山怕涝、河坝缺肥”的特点。农作物以山地旱作物为主，主要有小麦、葫豆、青稞、玉米、洋芋、碗豆。经济作物有大麻、油菜子。经济林木有苹果、核桃、花椒、梨。 六、主要动植物资源及自然资源 生物资源：马尔康市域内高山峡谷森林茂密，林地面积16.8万余公顷，活立林蓄积量 64.3万立方米。主要树种有冷杉、云杉、落叶松以及桦、高山栎等。高山密林栖息着国家级保护动物金钱豹、白唇鹿、梅花鹿、扭角羚等，还有国家级珍稀禽类。据1985年中药材资源普查表明，马尔康市有野生中药材1303种，分属200科、596属，有全国重点普查中药材130种（占43%），资源蕴藏量2300万公斤，素有“天然药库”之称。常年出产的名贵中药材有麝香、鹿茸、熊胆、牛黄、虫草、川贝母；大宗中药材有羌活、独活、大黄、秦艽、木香、党参、当归、黄芪、赤芍、五加皮、甘松、铁棒槌等30余种。 矿产资源：截至2013年，马尔康县境内矿产主要有锂矿、硅矿、钽矿、铌矿、金矿、铝矿、锌矿、铅矿、钛矿等17种。其中，锂矿储量达231万吨；硅矿250余万吨。 本项目位于马尔康市马尔康镇，不位于生态红线和饮用水水源保护区内，项目周边无文物保护单位，人类活动频繁，本项目综合整治河道不涉及重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场。

环境质量状况                                         （表三）

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 一、地表水环境质量 本项目运营期无废水排放，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），水污染影响型评价等级为三级B，水文要素影响型评价等级为三级，水环境质量现状调查应优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息，因此引用《阿坝州环境状况公报》（2018年）。 根据《阿坝州环境状况公报》（2018年）：“全州32个河流监测断面，其中5个国控监测断面、2个省控监测断面水质均达到Ⅱ类标准，25个县控监测断面中有2个监测断面水质达到Ⅰ类标准，23个监测断面水质达到Ⅱ类标准。 嘉陵江青龙桥（九寨沟县流入甘肃省）、嘉陵江冻列乡（若尔盖县流入甘肃省）、黄河泽修村（若尔盖县流入甘肃省）、岷江映秀（汶川县流入成都市）、岷江新格乡松矶砂石厂（小金县流入甘孜州）和马尔邦碉王山庄（金川县流入甘孜州）6个出境断面水质达到Ⅱ类标准，水质达标率100%。 2018年，全州岷江、嘉陵江、黄河3大水系水质总体优良，黄河流域3个断面，水质达标率100%；岷江流域22个断面，水质达标率100%；嘉陵江流域7个断面，水质达标率100%。 黄河流域全年水质无明显变化，水质状况保持优，水质达标率100%。岷江流域小金县猛固桥断面水质达到Ⅰ类标准，水质状况有所好转。其余断面全年水质无明显变化，水质达标率100%。嘉陵江流域，全年水质无明显变化，水质状况保持优，水质达标率100%。” 故项目区域地表水环境质量状况较好。 二、环境空气质量 本项目运营期无废气产生，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），大气影响评价等级为三级评价，根据6.1.3三级评价只调查项目所在区域环境质量达标情况。根据6.2.1.1项目所在区域达标判断，优先采用国家或地方生态主管部门公开公布的评价基准年环境质量公报或环境质量报告书中的数据或结论。 本项目位于马尔康市马尔康镇查北村，为了解项目区域大气质量达标情况，本次环评引用阿坝州环境保护局发布的《2018年阿坝州环境状况公报》中的空气质量数据。公报中大气环境如下： 城市空气：2018年，全州13个县（市）环境空气质量按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）评价，全年环境空气质量平均达标率为98.6%，其中阿坝县、壤塘县、汶川县、茂县、若尔盖县、小金县、理县、红原县和松潘县达标率分别为97.5%、98.4%、95.6%、94.2%、99.2%、98.4%、98.9%、99.5%和99.7%，其余4个县（市）达标率均为100%。 二氧化硫：2018年，全州二氧化硫年均浓度为11微克每立方米，达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准。13个县（市）二氧化硫年平均浓度达到一级标准的县城比例为100%。 二氧化氮：2018年，全州二氧化氮年均浓度为12微克/立方米，达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准。13个县（市）二氧化氮年平均浓度达到一级标准的县城比例为100%。 可吸入颗粒物：2018年，全州可吸入颗粒物年平均浓度为38微克/立方米，达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准。13个县（市）可吸入颗粒物的年均浓度达到一级标准的县城比例为61.5%，达到二级标准的县城占38.5%。 细颗粒物：2018年，全州细颗粒物年平均浓度为17微克/立方米，达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。13个县（市）细颗粒物的年平均浓度达到一级标准的县城比例为38.5%，达到二级标准的县城比例为61.5%。 臭氧：2018年，全州臭氧日最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度均值为118微克/立方米，达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。13个县（市）臭氧最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度到达到一级标准的县城比例为7.7%，达到二级标准的县城比例为92.3%。 一氧化碳：2018年，全州一氧化碳24小时平均第95百分位数浓度均值为1.4毫克/立方米，达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准。13个县（市）一氧化碳24小时平均第95百分位数浓度到达一级标准的县城比例为100%。 项目所在区域为达标区，空气环境质量较好。 三、声环境质量 为了解项目所在区域的声环境质量现状，四川溯源环境监测有限公司于2020年3月10日昼间及夜间对项目所在的声学环境质量进行了监测，监测点位布设和监测结果见表3-1。 表3-1 噪声监测结果 （单位：dB（A）） 点位编号 监测位置 2020年3月10日 昼间 夜间 1# 俄尔雅村 62 60 2# 英波洛村 59 48 3# 马尔康中海天然气有限公司 55 48 4# 阿坝州卫生学校 50 45 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准 60 50 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准 70 55 俄尔雅村监测点位于国道317旁，因此执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准。根据表3-1评价结果可知， 2#、4#和4#的昼间及夜间声环境监测结果均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中二类标准的要求，1#的昼间声环境监测结果满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准的要求，夜间不满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准的要求，超标的原因是道路交通噪声的影响，项目所在区域声质量一般。 四、地下水环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610—2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目地下水环境影响评价类别为Ⅳ类，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610—2016）4.1，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价，故本项目不进行地下水环境影响评价。 五、土壤环境质量 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ 964—2018）附录A土壤环境影响评价项类别表，本项目土壤环境影响评价类别为Ⅲ类，建设项目所在地不属于盐化，酸化或碱化地，敏感程度为不敏感，根据环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964—2018）6.2.1，可不开展土壤环境影响评价，故本项目不进行土壤环境影响评价。 六、生态环境质量现状 本项目位于马尔康市马尔康镇，区域内人类活动明显，项目周边多为建设用地、农用地、未利用地，区域不涉及生态保护红线、饮用水水源保护区、风景名胜区、文物古迹等生态敏感点，本项目已取得马尔康市农业畜牧局出具的证明：“本项目综合整治河段不涉及重要水生生物产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场”。 根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19—2011）表1生态影响评价工作等级划分表，本项目位于一般区域，占地面积小于2平方千米，故本项目进行三级评价。根据6.1.1生态现状调查要求 三级评价可充分借鉴已有资料进行说明。 1、陆生生态 （1）陆生植物 马尔康市植被分为阔叶林、针叶林、箭竹林、灌丛、草甸、流石滩植植被6个类型。由于地形、地貌的垂直差异和立体气候的深刻影响，县内植被呈垂直分布。在海拔2180—2500m的河谷地区，分布着白杨、白桦、洋槐、柏树等自然林木；蔷薇、野杏、野桃、野樱、臭椿、香椿、野枸杞、狼牙刺等灌木丛；蒿类、茅类、山百合、野藿香、野棉花等草类；还有苹果、花椒、核桃、梨等栽培林木。每逢春夏，青山绿水之间，鸟语花香。在海拔2500—3200m的半山地带，分布有油松、白杨、红白桦、黄背栎、云杉等建群树种；有三颗针、胡枝子、白刺花、紫花杜鹃、大叶杜鹃、小叶杜鹃、箭竹、山柳等灌木丛；有蒿类、少齿花秋、金发藓、狼毒以及林下真菌(黑木耳、橙盖伞、松口蘑、青头菌、硫磺菌、牛肝菌、猴头菌、青杠菌等)。特别是油松、白杨、红白桦、黄背栎、云杉等建群树种和三颗针、胡枝子、A刺花、紫花杜鹃、大叶杜鹃、箭竹、山柳等灌木丛在梭磨河、脚木足河及茶堡河沿岸相间分布，夏秋之季形成色彩缤纷的沿河风光带。在海拔3200—4500m的高山地带，分布着云杉、冷杉、铁杉等优势树种，杜鹃、高山落叶松、高山柏等分片群林和石竹科、JtH_~、苔藓、地衣、松萝、丁座草、忍冬及少量真菌(木耳、牛屎菌)等林下植被，形成葱郁、茂密的原始森林风貌。在海拔4000—4500m的高山上，有亚高山灌木丛草甸和高山草甸两种类型。由于气温低、风大、目照强烈，高大植物不易生长，这里主要分布禾本科和莎草科植物及地衣、苔藓，杂生着小叶杜鹃、金露梅、窄叶鲜卑花、矮山柳、矮沙棘、香柏等低矮灌丛。草甸具有夏绿秋黄的草原风景，在蓝天的映衬下，与周围的雪山、森林相映生辉。全县森林植被226353.6hm2，其中冷杉林68749hm2，云杉林65277.8hm2，桦木林49556.Ihm2，高山栎类28548.4hm2，柏木林4534.2hm2，榆杨林509.3hm2，松(落、油)林9169.9hm2，槭树8.9hm2。 根据现场调查和资料查证，本项目区域内无国家及省级保护珍稀濒危植物。 （2）陆生动物 根据相关调查，马尔康市野生动物有国家一级保护的14种，二级保护的17种，主要有小熊猫、金丝猴、金钱豹、白唇鹿、梅花鹿、扭角羚、獐、鹿、熊等。 本项目区域内无国家重点保护和四川省级保护动物物种。 2、水生生态 根据相关历史调查成果及文献查阅，目前岷江上游共有鱼类30种，其中24种为土著鱼类，6种外来物种，分属3目7科21属。鱼类种数中鲤形目15属21种，占种数的70.0%，其中麦穗鱼、草鱼、鳙、鲢、鲤、鲫为外来种；鲇形目5属8种，占种数的26.7%；鲑形目1属1种，占种数的3.3%。 区域内岷江水系分布有重口裂腹鱼、松潘裸鲤、青石爬鮡、中华鮡4种省级重点保护鱼类。其中，青石爬鮡属于常见种，但数量较少；中华鮡属于少见种；松潘裸鲤、重口裂腹鱼属于罕见种。有长江上游特有鱼类14种，属于鲤形目或鲇形目，它们是齐口裂腹鱼、重口裂腹鱼、松潘裸鲤、红尾副鳅、短体副鳅、粗唇高原鳅、白缘鱼央、拟缘鱼央、中华鮡、青石爬鮡、黄石爬鮡、前臀鮡、西昌华吸鳅、戴氏南鳅。 此外，根据历史资料与文献查阅，岷江上游曾分布有国家Ⅱ级保护动物川陕哲罗鲑，属鲑形目、鲑科、哲罗鱼属，分布于川西北岷江上游，沿大渡河中上游达青海省境内，秦岭南麓汉江上游支流的湑水、太白河等水系。岷江上游自1997年之后再无川陕哲罗鲑的发现报道，既没有发现川陕哲罗鲑的踪迹，也没有发现生殖群体和产卵场。目前该鱼类主要分布在大渡河上源脚木足干支流，岷江上游已极为罕见。 本项目综合整治河段不涉及重要水生生物产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场；综合整治河段内无国家和省级保护鱼类，不涉及珍惜水生生物。

主要保护目标（列出名单及保护级别）： 1、项目外环境关系 本项目周围主要为梭磨河、周围居民、事业单位等，详情见表1-3。根据现场踏勘，项目周围主要为村民、事业单位等。本项目在采用合理的环保措施后，项目施工期对周边环境的影响较小。 2、主要环境保护目标 （1）大气环境质量 项目所在地为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级区域，以项目周边居住人群为保护目标，主要保护评价范围内环境空气质量不因本项目的建设而发生改变。 （2）水环境环境质量 项目所在地地表水为梭磨河马尔康镇河段，区域地表水水质为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准，因此水环境保护目标为梭磨河，地表水水质和水体功能不因本项目建设而降低。 （3）声环境质量 项目居民区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准区域，国道317旁执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，区域以项目周围200m范围内的噪声敏感区，保护目标为声学环境质量不因本项目建设而改变。 （4）固体废物 本项目施工期、运营期产生的固体废物得到妥善处置，不造成二次污染。 （5）生态环境质量 本项目工程建设区域生态环境为一般区域，环境保护目标为区域生态环境不因本项目发生受到明显改变。 项目主要环境保护目标一览表见表3-2。 表3-2 项目主要保护目标一览表 环境因子 保护目标 方位 距离 规模 环境功能 环境空气及声环境 菜农二村 梭K0+000.00右岸 60m-200m 约200户 《声环境质量标准》2类标准、《环境空气质量标准》二级标准 俄尔雅村 左K0+000.00左岸 20m-200m 约300户 马尔康市人民医院 左K0+000.00左岸 160m 约300人 马尔康市第二中学 梭K0+800.00右岸 100m 约800人 查木村 左K1+600.00左岸 40m-200m 约200户 阿坝州武警支队 左K2+300.00左岸 20m 约300人 本真村 梭K2+600.00右岸 30m-200m 约100户 河坝村 左K2+900.00左岸 40m-200m 约150户 阿坝州卫生学校 右K3+000.00右岸 10m 约800人 地表水 梭磨河 / 相邻 / 《地表水环境质量标准》Ⅲ类

评价适用标准                                         （表四）

| 环 境 质 量 标 准 | 本项目环境质量评价标准为： 1大气 项目所在地SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。标准值见表4-1。 表4-1 大气环境质量标准限值 单位：mg/m3 项目 SO2 NO2 PM2.5 环境质量标准限值 日平均 1小时平均 日平均 1小时平均 日平均 0.15 0.5 0.08 0.2 0.075 项目 CO O3 PM10 环境质量标准限值 日平均 1小时平均 日最大8小时平均 1小时平均 日平均 4 10 0.16 0.2 0.15 2 地表水 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准。 主要标准值见表4-2。 表4-2 主要污染物标准限值 污染物 pH COD BOD5 NH3-N 总磷 Ⅲ类标准 6-9 ≤20 ≤4 ≤1.0 ≤0.2 污染物 溶解氧 石油类 阴离子表面活性剂 粪大肠菌群 高锰酸盐指数 Ⅲ类标准 ≥5 ≤0.05 ≤0.2 10000 ≤6 *除pH外，其它污染浓度单位为mg/L。 3 噪声 项目居民区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，即昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A）。 国道317旁执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，即昼间≤70dB（A）、夜间≤55dB（A）。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 本项目污染物排放标准为： 1废水 运营期无废水产生。 本项目施工期废水沉淀后回用，不外排。 2 废气 运营期无废气产生。 施工期执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准。 表4-3 主要污染物标准限值 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 排气筒（m） 二级 监测点 浓度（mg/m3） 颗粒物 120 15 3.5 周界外浓度最高 1.0 3 噪声 运营期无噪声产生。 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关标准。标准限值见表4-4。 表4-4 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 昼间 夜间 70 55 4 固体废物 按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求，妥善处理，不得形成二次污染。 |
| 总量控制指标 | 本项目属于河道防洪堤工程，为非污染生态项目，营运期不涉及总量控制污染物，因此无总量控制指标。 |

建设项目工程分析                                 （表五）

工艺流程简述（图示）： 本项目工程内容为综合治理河长3.4千米，新建梭磨河左右岸共3段堤防总长3.19千米，河道疏浚3.4千米，起点为俄尔雅新桥，终点为嘉绒汽修厂。新建堤防采用衡重式挡墙堤，防洪标准为50年一遇，排涝标准为10年一遇。 本项目施工流程如下： 1围堰施工 本项目围堰施工在枯水期进行。梭磨河洪水分为7期， 根据洪水分期，选择导流堤导流时段为为4月、11月至次年2月，相应P=20%导流流量为 58~59.5m³/s。临时导流堤按5年一遇洪水标准进行设计。 本工程需要在主河道上修筑纵横向围堰，束窄河床后，形成河水隔离区，以保证堤防的干地施工要求。为平衡施工时段内施工和过流的矛盾。工程采用分段实施，围堰采用纵横组合式围堰形式。本工程导流围堰顶宽1.0米，迎水侧边坡1:1.5，背水侧边坡1:1，最大围堰高度2.0米，同时在迎水面铺设一层防渗土工膜，编织袋装土石压稳。 当主体施工基本结束后，选择在枯水期期间（对环境负影响降至最低），使用机械作业的方式，拆除施工围堰，恢复原有地形地貌，将拆除的围堰，回填至开挖基坑内。 表5-1 围堰施工工程量 序号 名称 单位 左岸堤防 右岸堤防 合计 1 砂卵石填筑 m3 14835 3502 18337 2 土工膜 m2 18060 4263 22323 3 围堰拆除 m3 14835 3501 18337 2河道疏浚 在完成围堰填筑、排除基坑大部分积水后即可进行河道疏浚。基坑总体疏浚顺序从基坑上游至下游分段进行，施工分段垂直于水流方向布置，宽度根据设备性能及淤泥特性确定，各分段水冲采用先中间后两边的顺序依次进行。首先，采用0.6～1.6 m3挖机配合人工清除表面的垃圾等杂物，10t～15t自卸汽车运输至工作面外，可用于堤身回填，也可用于围堰填筑，剩余可堆砌到临时渣场。 3新建堤防 新建提防施工基本工艺流程如图5-2。 3.1基础开挖 基础开挖采用液压挖掘机挖装，推土机辅助施工，部分用于围堰及防洪堤填筑的渣料可就近堆放，其余自卸汽车外运。右岸卫校段堤防该段原已有一段防洪堤，受当时技术经济条件的制约，堤防仅仅进行了护坡的修建，对原有的护坡进行拆除。拆除砌体堆放至弃渣场。 3.2堤身填筑 堤身填筑施工顺序为：施工测量放样→清楚表层覆土及松散粘土层→原坡面压实→填筑石渣料→分层铺平、碾压→修坡成形。堤身填筑按卸料铺料－平土碾压—质检三个工序进行流水作业。 堤防填筑料采用基础及河道清理开挖砂卵石中的合格料，由临时堆场回采装自卸汽车运输上堤卸料，或由开挖面装自卸车直接上堤填筑。填筑采用推土机摊铺，铺料厚度0.5m/层，振动碾碾压密实。碾压参数根据碾压实验确定。填筑施工，在平行堤轴线方向，划分出长100～150m左右的若干施工条段，按铺料、洒水、碾压和质检等作业内容进行施工。 3.3砂卵石回填 砂卵石回填料主要是基础及河道清理开挖砂卵石有用料，填筑施工时，作业面应分层填筑、碾压、压实。砂卵石填筑采用反铲挖装自卸汽车运输至作业面，沿河道边线平行堤轴线方向倒退卸料，推土机摊铺。对于岸坡地形突变或坡度过陡的地方，采用振动板压实，防止欠压、漏压。工作面间交接处应进行搭接碾压，搭接宽度为1.0m，每一层填筑料的摊铺厚度控制在20~30cm（试验后确定）。 3.4堤脚回填 大卵石回填采用反铲挖装自卸汽车运至作业面，反铲辅助人工回填。 3.5砼浇筑 本工程选择直接购买商品混凝土，运输至作业区，混凝土施工顺序为施工准备→基面清理→模板安装→混凝土浇筑→伸缩缝处理→拆模养护。 采用分段跳仓浇筑，分段按伸缩缝或沉降缝分段，每段仓面浇筑分层连续浇筑，一次成型，每层厚度20～40cm。分层间隔浇筑时间不得超过试验所确定的混凝土初凝时间，以防出现施工冷缝。混凝土的粗细骨料必须质地坚硬、清洁、级配良好，且配合比应满足设计要求。 混凝土由搅拌车运输到作业面附近，采用泵送或者串筒入仓，人工平仓，手持振捣棒振捣密实，混凝土终凝后须洒水养护。 主要产污工序： 项目为防洪堤建设项目，主要环境影响在施工期发生。在施工过程中，由于土方的挖掘、运输、堆积等，及原材料运输、施工作业都带来扬尘、噪声等环境污染，挖方过程中产生的弃土在不利气象条件下易造成水土流失。 项目施工期产污流程图见5-4。 一、施工期 1、施工废水 项目施工期产生的废水为施工废水及施工人员生活污水。 施工废水主要是疏浚废水、基坑排水和施工机械冲洗水。 在河道疏浚过程中会造成短暂的河水浑浊，由于水流湍急，无明显淤泥产生，仅SS增高，不会造成其他污染物指标的增加，因此不会对周围地表水造成明显影响。 本工程基坑排水包括初期排水及经常性排水。初期排水包括围堰施工完毕，基坑开挖前基坑内积水及围堰渗水、雨水等。经常性排水包括施工废水、围堰渗水及施工过程中的降雨。本项目基坑废水经明渠进入集水池，集水池沉淀后经水泵抽出排入梭磨河中。 施工机械冲洗水主要含泥沙，pH值呈弱碱性，并带有少量油污，污染物以SS、石油类为主，施工机械冲洗水经简易的沉淀池沉淀处理后循环使用。 项目建设施工高峰期施工人员预计达50人，生活用水按40L/人·d计算，日用水量约2.0m3/d，以产生系数0.85计，生活污水产生量为1.7m3/d。由于施工区域临近居民区，施工期产生的生活废水依托周边村民已有的生活污水处理设施，不会对周围地表水造成明显影响。 2、施工废气 梭磨河水流速较快，堆积体不存在淤泥，施工废气主要来自地面开挖、运输车辆行驶和场地裸露产生的扬尘、燃油动力机械产生的尾气等。 扬尘：工程施工过程中，由于挖土（石）、填方、推土及搬运泥土、块石等的装卸以及运输过程中会产生大量施工扬尘散逸到周围环境空气中，造成大气中TSP值增高。 工程施工期扬尘主要来源于施工作业过程中以及施工材料的运输，对大气环境有一定影响。施工单位须采取以下扬尘治理措施： （1）项目工地管理中严格落实施工现场管理的“六必须”（必须湿法作业、必须打围作业、必须硬化场地、必须设置冲洗设施（设备）、必须配齐保洁人员、必须清扫施工现场）与“六不准”（不准车辆带泥出门、不准高空抛撒建渣、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物、不准现场堆放未覆盖的裸土）来防治施工扬尘； （2）在施工中推行施工环境监理制度，完善合同约束机制，实施国家和地方有关扬尘防治的规定，确保指定的环境管理及工程措施得以实施； （3）施工工地四周应当设置围挡，围挡高度不低于堆存物高度； （4）施工工地出口处应当设置冲洗设施以及配套的排水、泥浆沉淀设施，车辆驶离工地前，应在洗车平台冲洗轮胎及车身，其表面不得附着污泥； （5）施工工地内的散装物料、回填土等应遮盖堆放，不得在施工工地外堆放；运送过程应当采用密闭方式运输，禁止凌空抛撒； （6）各疏浚工程点堆积体在河道临时堆放点暂存时，可降低砂石的含水量，控制外运堆积体含水率，防止运输过程中物料洒漏；不准运渣车辆超载、冒载。运渣车辆，车箱遮盖严密后方可运出场外； （7）工程建设期间，其所使用的具有粉尘逸散性的工程材料，砂石、土方或废弃物，应当密闭处理。若在工地内堆置，则应采取覆盖防尘布、覆盖防尘网、配合定期喷水等措施，防止风蚀起尘。 燃油动力机械产生的尾气：项目施工过程中，由于车辆运输、挖掘机开挖和柴油发电机运行过程会使用柴油，在柴油使用过程中，会产生燃烧尾气，尾气的中主要污染物有CO、NOx、SO2。由于项目施工场地较为开阔，且尾气中污染物浓度较低。 施工方尽量使用先进设备和优质燃料油、保持运输车辆处于良好的运行状态，可以使柴油得到完全燃烧，减少污染物排放。 通过采取以上措施，项目施工期废气不会对周围环境造成影响。 3、噪声 （1）排放源 项目施工期的噪声主要来自材料运输、施工等阶段中，主要噪声源为各类机械设备和物料运输的车辆噪声，噪声值一般在78～105dB之间，施工场地的噪声对周围环境有一定的影响。施工阶段主要噪声源及声压级见下表5-2，各阶段车辆类型及声压级见下表5-3。 表5-2 施工阶段主要噪声源状况 单位：dB(A) 序号 声源 声源强度 [dB（A）] 序号 声源 声源强度 [dB（A）] 1 反铲挖掘机 78~96 2 打夯机 85~105 3 推土机 78~96 4 平板式振动器 95~105 5 插入式振动器 95~105 6 振捣机 100~105 7 大型载重汽车 84~89 表5-3 各交通车辆声压级 单位：dB(A) 施工阶段 运输内容 车辆类型 声压级 土方阶段 回填 载重车 75~90 基础及结构阶段 钢筋及材料运输 载重车 （2）治理措施 项目为防洪堤工程，施工单位选用符合国家有关标准的施工机具，选用低噪声的施工机械或工艺，对现场运输车辆出入进行管理，车辆进入现场禁止呜笛；施工中禁止乱吹哨，限制高音喇叭的使用，为最大限度地减少噪声扰民，建设单位要求施工单位采取了以下噪声防治措施： ①加强对进出车辆及各施工设备的管理； ②合理安排作业时间，无法避免的高噪声、高振动作业，必须白天施工，尽量避免午间（12:00~14:00）施工，禁止在夜间（22:00-次日6:00）施工，避免施工噪声对附近敏感点造成声污染。 ③合理布置施工平面布置。施工区域内，工程机械布置尽量远离居民区，根据本项目总平面布置和外环境关系，强噪声源（柴油发电机、挖掘机等）尽量布置在堤线中间河滩地处，从空间上减少噪声对敏感点的影响。同时加强设备的维护和保养，保持机械润滑，降低运行噪声； ④施工车辆的运行线路应尽量避开噪声敏感区域，严禁夜间装卸材料，材料运输车辆进入场地需安排专人指挥，场内禁止汽车鸣笛，材料装卸采用人工传递，严禁抛掷或汽车一次性下料，严禁夜间装卸材料。 综上所述，项目施工期噪声不会对周围环境造成影响。 4、固体废弃物 施工期产生的固体废物主要包括生活垃圾、弃渣和河道疏浚弃方。梭磨河河水流速较快，因此河道疏浚弃方为岩石或砂卵石、无淤泥。 本项目开挖土石13.21万m³，土石回填11.06万m³，弃渣2.15万m³，弃渣堆放于俄尔雅新桥下游2.1km处（桩号K2+100）的渣场，弃渣场占地18.4亩。 项目施工高峰期施工人员约50人，工地生活垃圾按0.1kg/人·d计，产生量为5kg/d。施工人员每日产生的生活垃圾应经袋装收集后由工作人员带至环卫点投放。 综上，施工期各类固废均可得到有效的处置，不会造成二次污染。 5、生态影响 （1）施工期占地的影响 本项目永久占地面积19.76亩，主要为河堤建筑占地。施工临时占地46.2亩，包括施工生产办公用地、施工道路、渣场用地。本项目永久占地和临时占地不涉及搬迁安置。 本工程施工临时占地46.2亩，本项目对临时工程占用的耕地进行复垦，对林地、裸地进行乔灌草绿化。采取的主要措施： ①表土剥离及堆放 用地前将表土尽可能剥离，剥离厚度根据用地区土质条件和土层厚度确定，堆放于临时堆场；表土一般采用梯形双面破堆放，表面应采用草帘垫进行覆盖保护，防止水土流失和剥离的表土混入其他岩石。 ②土地整理 施工道路：在施工结束后对道路占用的耕地进行翻松、耙细，将道路泥结石中大块卵石清除，迹地翻松厚度不小于50cm。 生产生活区： 迹地清理：由于施工期施工场地内布置有各种施工生产设施，在主体工程完工后，由施工单位将地表以上构筑物全部清除，能用的砂石、砖块、木料尽可能二次利用，多余弃渣转运至临时堆场堆放。 土地翻松：由于施工人员、机具碾压，施工场地板结，密实度较大，在迹地清理后，对占地范围进行深翻，根据当地土层厚度，翻松深度为50cm，以达到农耕要求。 表土回铺：由于施工碾压，短期内耕地地很难恢复原有生产力，一方面是由于碾压后土壤团粒结构差，持水、保肥能力减弱，二是工区内部分砂卵石不能全部清除，使土壤中粗颗粒物质增加。因此在迹地翻松后，在其上覆盖10cm厚表土。 本项目施工结束后，采取明渠回填、边坡进行绿化、临时占地进行迹地恢复等水土保持措施，不会造成严重的水土流失。 （2）对陆生生态的影响 本工程施工期对陆生动植物的影响主要表现在施工作业过程中，土石方开挖改变部分原有的地形地貌，破坏现有植被，使地表出现局部裸露，破坏了原有的自然风貌及景观，但采取适当的措施后，且施工结束后对临时占地进行迹地恢复，不会对陆生生态造成较大的影响。 加强工程区的植被恢复，本项措施与工程水土保持方案工程措施和植物工程措施相结合，对主要建筑物周边、施工占地迹地进行植被恢复，恢复原有生态功能。 对施工人员进行野生动植物资源和生态环境保护的宣传教育工作，增强施工人员的环保意识，优化施工工艺和施工时序安排，尽量减少施工开挖和降低施工噪声，禁止施工人员捕食蛙类、蛇类、鸟类，减少对动物的惊扰，尽可能将工程施工对当地动植物的影响减小到最低程度。 （3）对水生生态的影响 工程涉及的地表水为梭磨河，工程河段不涉及重要水生生物产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场；工程河段不涉及珍惜水生生物。项目施工时会产生一定泥沙，导致河流水质变浑浊，但由于河流稀释速度及自净能力较强，且项目施工时间较短，影响范围较小，项目施工完毕后，将尽快恢复至原有水生生态环境，河道水文情势不会受到大的影响，不会对地表水水生动植物生态环境造成较大影响。 （4）水土流失 项目施工在生态影响方面主要体现在施工活动所造成的水土流失问题。 施工过程中开挖和填筑，将会引起局部的生态环境破坏。本工程中临时堆场的堆放，对当地植被将造成短期破坏影响，加重工程区水土流失。 施工结束后的生态恢复措施。在对生态环境的防护和恢复上，本工程拟采取以下多种措施： ①分段施工，每一段施工完成后尽快回填土方，恢复原地貌。 ②在建设施工期，采取尽量少占地的原则，划定施工作业范围和路线，不得随意扩大，按规定操作。严格控制和管理运输车辆及重型机械施工作业范围，将管道建设对现有植被和土壤的影响控制在最低限度。对于临时占地，竣工后要进行植被恢复工作。 ③无论是挖方还是填方施工，应做好施工排水，先做好排水沟，施工时采取修建挡土墙、排水沟、覆盖塑料布等措施，可有效防止水土流失。 ④在施工中破坏植被的地段，施工结束后，必须及时进行恢复工作。开挖面和废弃的砂、石、土存放地的裸露土地，及时防护。 ⑤废弃的砂、石、土必须运至规定的渣土堆放场堆放，禁止向江河、湖泊、水库和专门堆放地以外的沟渠倾倒。 ⑥施工结束后，施工单位应负责及时清理施工现场，在使之尽快恢复原状。 二、营运期 1、废水、废气、噪声 本项目营运期无废水、废气、明显噪声产生，不会对周围的大气环境、水环境、声环境造成影响。 2、固体废弃物 河堤步行道设置有垃圾桶，因此本项目营运期固体废物主要为生活垃圾，由环卫部门及时清运。 3、生态环境 本项目运营期涉及的地表水为梭磨河，梭磨河为大渡河足木足河左岸大支流，发源于红原县与松潘县交界处羊拱山。梭磨河主流总长182.5千米（马尔康市境内92.5千米），流域面积（热脚河口以上）3015.06平方千米（其中马尔康市内2017.26平方千米，占流域面积的66.9%）河口多年平均年径流量17.99亿立方米，年平均流量57.04立方米/秒，年径流深596.7毫米，径流模数0.01892立方米/（秒•平方千米）。主河流县境内落差850米，平均比降9.24‰。建成后马尔康市马尔康镇河道水文情势不会受到大的影响，不会对地表水水生生态环境造成较大影响。

项目主要污染物产生及预计排放情况                   （表六）

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名 称 | 处理前 | 处理后 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 | 产生量 | 浓度 | 排放量 |
| 大 气 污 染 物 | 施工期、活点、工序 | 扬 尘 | 在施工单位制定并实施 “环境管理方案”及“施工组织方案”中环境保护篇章，污染大大减轻，不会对周边环境造成污染影响。 |
|  |  | 施工车辆 、机械设备废气 | 间断性排放，排放量小，可忽略不计 | 无组织排放 |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工废水 | 疏浚废水 | / | 不会对地表水造成明显影响。 |
|  |  |  | 基坑排水 | / | 集水池沉淀后，水泵抽至梭磨河。 |
|  |  |  | 施工机械冲洗水 | / | 经简易的沉淀池沉淀处理后循环使用。 |
|  |  | 生活污水 | 废水量 | 1.7m3/d | 生活废水依托周边农户已有的生活污水处理设施进行处理。 |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 生活垃圾 | ---- | 5kg/d | 由环卫系统清运。 |
|  |  | 弃渣 | ---- | 2.15万m3 | 运至渣场。 |
|  | 运营期 | 生活垃圾 | ---- | ---- | 由环卫系统清运。 |
| 噪声 | 施工期 噪声 | 施工、设备噪声 | 78～105dB（A） | 采取禁优化施工组织方案设计等手段，噪声影响能得到有效控制。 |
| 生态 | ①水土流失：项目施工结束后，采取明渠回填、边坡进行绿化、临时占地进行迹地恢复等水土保持措施，不会造成较大的水土流失情况。 ②对陆生生态的影响：项目为防洪堤工程，且施工区域为人类活动频繁区域，对区域陆生生态造成影响较小，且施工结束后将对临时占地进行迹地恢复。 ③工程涉及的地表水为梭磨河，工程河段不涉及重要水生生物产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场；工程河段不涉及珍惜水生生物。项目施工时会产生一定泥沙，导致河流水质变浑浊，但由于河流稀释速度及自净能力较强，且项目施工时间较短，影响范围较小，项目施工完毕后，将尽快恢复至原有水生生态环境，河道水文情势不会受到大的影响，不会对地表水水生动植物生态环境造成较大影响。 |

环境影响分析                                     （表七）

施工期对环境的影响分析： 本项目为河道防洪堤工程，属非污染生态项目，其环境影响主要体现于项目施工期。各污染要素的环境影响简要分析如下： 一、施工期水环境影响分析 1地表水环境影响分析 （1）评价等级 本项目运营期无废水排放，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），水污染影响型评价等级为三级B，水文要素影响型评价等级为三级， （2）评价范围 本项目评价范围为新建堤防段和河道疏浚到，全长3.4千米。 （3）污染防治措施及环境影响分析 项目施工期产生的废水为施工废水及施工人员生活污水。施工废水主要是疏浚废水、基坑排水和施工机械冲洗水。 在河道疏浚过程中，会造成短暂的河水浑浊，由于水流湍急，无明显淤泥产生，仅SS增高，不会造成其他污染物指标的增加。 本工程基坑排水包括初期排水及经常性排水仅含有泥沙，污染物仅为SS，基坑废水经集水池用水泵抽出排入梭磨河中。 施工机械冲洗水主要含泥沙，pH值呈弱碱性，并带有少量油污，污染物以SS、石油类为主，施工机械冲洗水经简易的沉淀池沉淀处理后循环使用。 项目施工高峰期人员约50人左右，生活污水产生量为1.7m3/d。由于施工区临近居民区，因此施工期产生的生活废水经周边农户已有的生活污水处理设施处理，不会对梭磨河造成污染影响。 2地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610—2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目地下水环境影响评价类别为Ⅳ类，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610—2016）4.1，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价，故本项目不进行地下水环境影响评价。 综上，采取上述污染防治措施后，施工废水不会对周围水环境造成影响。 二、施工期大气环境影响分析 1评价因子 本项目评价因子为TSP。 2评价等级 本项目施工过程中，梭磨河河水流速较快，疏浚弃方主要为岩石或砂卵石、无淤泥，因此对环境空气构成影响的主要因素是施工扬尘，包括土方开挖回填、材料运输等产生的扬尘。运营期无废气产生，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），评价等级为三级评价。 3评价范围 三级评价不需设置大气影响评价范围。 4影响分析 本项目施工过程中，对环境空气构成影响的主要因素是施工扬尘，包括土方开挖回填、材料运输等产生的扬尘。另外，工程施工时施工机械运行产生的无组织排放废气也对空气环境质量有所影响。 （1）施工扬尘 ①施工期扬尘起尘因素分析 项目在施工过程所使用的各类运输车及建筑工人在作业过程中产生的扬尘均会对周边大气环境造成一定的影响，其中运送石料、泥土的各类运输车在装卸及运输过程中产生的扬尘是施工阶段影响周边大气环境的重要污染源。 在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。因此，限制车速及保持路面清洁是减少汽车扬尘的有效手段。 由于施工的需要，一些建材需露天堆放，一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，也会产生扬尘。扬尘量与风速、起尘风速、尘粒的含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。 ②施工期扬尘防治对策 抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水。如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4-5次，可使扬尘减少70%左右。表7-1为施工场地洒水抑尘的试验结果。由该表数据可看出对施工场地实施每天洒水4-5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并可将扬尘污染距离缩小到20-50m范围。 表7-1 施工场地洒水抑尘试验结果 单位：mg/m3 距离 5m 20m 50m 100m 扬尘小时平均浓度 不洒水 10.14 3.19 1.35 0.86 洒水 3.01 2.60 0.87 0.60 项目主要为河道施工，产生扬尘的较少，且施工期短，通过合理规划物料，避免现场大量堆放水泥、沙石等物料，堆放加盖棚布；施工场地定期洒水，对运输车辆限速、限载；施工结束后，及时清理施工场地的废弃物并进行绿化，施工单位在采取述扬尘控制措施后，施工扬尘不会对环境空气造成影响。 （2）其他废气 项目施工期使用的施工机械、运输车辆和柴油发电机所排放的废气中含有CO、HC等污染物，对施工现场及运输路线两侧区域的大气环境有一定影响。但因其废气产生量较小，且露天空旷条件利于气体扩散，因此对大气环境影响轻微。 综上所述，项目施工期将会对项目所在地环境空气质量造成一定影响，但这些影响随着施工期的结束也会结束。因此，项目施工期不会对项目所在地环境空气质量造成明显影响。 三、施工期声环境影响分析 1评价等级 本项目运营期无噪声产生，施工过程中，施工期噪声主要来源于各类施工机械设备。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.2-2009），评价等级为二级。 2评价范围 评价范围为项目边界向外200米。 3影响分析 施工期噪声主要来源于各类施工机械设备，具体可分为机械噪声、施工作业噪声。 （1）机械噪声 机械噪声由各类施工机械产生，如装载机、振捣棒、打夯机等，表7-2列出了主要施工机械的噪声源强。 表7-2 施工期施工噪声预测结果表 序号 强噪声源 预测距离（m） 备注 1 10 15 20 30 50 75 100 150 200 300 声源属于流动不稳态源 1 挖掘机 95 75 71 69 65 61 57 55 51 49 45 2 打夯机 105 85 81 79 75 71 67 65 61 59 55 3 振动器 100 80 76 74 70 66 62 60 56 54 50 4 振捣机 105 85 81 79 75 71 67 65 61 59 55 5 大型载重汽车 88 68 64 62 58 54 50 48 44 42 38 从表中可看出，施工期强噪声源分贝范围在88~105dB，在无任何噪声衰减措施的前提下，昼间将对100m范围内、夜间将对300m范围内噪声噪声污染。 项目为河道防洪堤工程，主要为机械施工产生的噪声。项目施工期间通过优化施工组织，合理安排设备运作时间，严禁夜间工作，采取低噪设备，合理布置施工平面，强噪声源尽量远离村民居住区，强化隔声效果，对设备进行减振处理，同时加强对运输车辆管理，严禁鸣笛等措施后，施工场界能够达到《建筑施工场界噪声排放标准》(GB12523-2011)的规定，不会对周围环境及居民点造成噪声影响。 四、固体废物环境影响分析 施工期固体废弃物为施工人员生活垃圾、弃渣和河道疏浚弃方。 本项目开挖土石13.21万m³，土石回填11.06万m³，弃渣2.15万m³，弃渣堆放于俄尔雅新桥下游2.1km处（桩号K2+100）的渣场，弃渣场占地18.4亩。 生活垃圾产生量为5kg/d，应经袋装收集后由工作人员带至环卫点投放。 经采取上述治理措施后，项目施工期间产生的固体废弃物不会造成二次污染，不会对周围环境产生明显影响。 六、生态环境影响分析 1评价等级 本项目位于一般区域，占地面积小于2平方千米，长度小于50千米，根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011），生态影响评价等级为三级。 2评价范围 评价范围为项目占地范围及其。 3影响分析 施工期对生态环境的影响主要为水土流失、植被破坏以及对野生动物影响。 （1）施工期征地的影响及水土流失 本项目工程永久占地主要是防洪堤占地，共计19.76亩。临时占地主要为施工生产生活用地、施工道路、渣场，共计46.2亩。本项目不涉及移民安置等。 本项目涉及临时用地总面积46.2亩，其中耕地1.2亩、林地7.44亩、草地18.4亩，内陆滩涂19.16亩。本项目施工结束后对临时占地进行复垦。 本项目施工结束后，采取明渠回填、边坡进行绿化、临时占地进行迹地恢复等水土保持措施，不会造成较大的水土流失情况。 （2）对陆生生态的影响 本项目施工区域为人类活动频繁区域，无国家及省级保护珍稀濒危植物、无国家重点保护和四川省级保护动物物种。施工结束后通过对临时占地进行迹地恢复，对陆生生态环境影响较小。 （3）对水生生态的影响 工程涉及的地表水为梭磨河，工程河段不涉及重要水生生物产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场；工程河段不涉及珍惜水生生物。项目施工时会产生一定泥沙，导致河流水质变浑浊，但由于河流水流速度较大，稀释速度及自净能力较强，且项目施工时间较短，影响范围较小，项目施工完毕后，将尽快恢复至原有水生生态环境，不会对地表水水生动植物生态环境造成较大影响。 （4）对水文情势的影响分析 本项目防洪堤的建设在围堰保护下施工，围堰堰体填筑采用顺河流方向靠近堤防处顺堤修建纵向围堰。本工程施工导流方式采用分段围堰导流，在河道中间修建纵向围堰，根据施工部位分段布置横向围堰挡水，以保证河道干地施工。采用流水线作业，水上开挖一段，利用开挖料填筑一段围堰，再进行基础砂砾石开挖和基础砼浇筑工作，最后拆除围堰并进行堤前回填和填筑下一段施工围堰的方式进行。本项目围堰建设不会造成河流断流，对下游水文情势不会产生影响。 因此，本工程的建设对河流水文情势、河道行洪及稳定影响很小。 七、风险影响分析 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全及环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以将风险可能性和危害程度降至最低。 1评价等级 （1）风险潜势判断 本工程原辅材料不涉及危险化学物质，因此本工程环境风险潜势为I。 （2）评价等级 根据《建设项目环境风险技术评价导则》（HJ169-2018），评价工作等级为简单分析。 2风险防范措施 ①政府有关部门及工程管理机构应加强对工程区的执法力度，加强监督管理，禁止施工生产废水、施工人员生活污水等的随意乱排。 ②加强工程建设期生态保护措施，工程施工设计中应尽量减少影响面积，把破坏程度降至最低。同时在施工完成后，利用本地物种，对施工区的植被进行恢复。另外，加强对施工人员的环境保护和动物保护意识的宣传教育等。 ③加强工程周边沿线交通运输管理，运输车辆保证良好的车况；运渣车辆，车箱遮盖严密后方运出场外。 综上所述，本项目环境风险影响不大，属于可控范围。 八、施工期环境管理 本项目在施工期应与建筑施工单位签定环保责任合同，由施工单位负责场地环境管理，接受当地环保部门监督、管理。 环境管理工作应根据国家有关法律法规及地方环保部门的要求，建立一套“环境污染控制管理方案”，并利用其中的“运行控制程序”进行严格管理，以便做到文明施工、把对周围环境造成的污染影响降至最低。 结合工程施工形式及过程，要求施工单位在施工过程中严格做到： （1）在工期设置上就避免了雨季施工，尤其是护岸基础工程施工时，应采取必要的防雨措施，减少雨水对堤岸填筑质量的影响。 （2）在施工时，实行快速度连续施工，在堤面上采用较小的施工分区分段，缩短施工时间，提高施工效率。 （3）施工过程中落实扬尘防治措施及噪声控制措施，减少扬尘污染及噪声污染对当地环境的不良影响。 （4）施工弃渣及时清运处理，减少水土流失影响，严禁直接倾倒入梭磨河。

营运期对环境影响分析： 表7-3 评价等级汇总表 序号 类型 评价等级 1 地表水环境 三级B、三级 2 地下水环境 不评价 4 大气环境 三级 5 声环境 二级 6 土壤环境 不评价 7 生态环境 三级 8 风险影响 简单分析 营运期无废水、废气及噪声产生，不会对周围的大气环境、水环境、声环境造成影响。河堤步行道设置有垃圾桶，因此本项目营运期固体废物主要为生活垃圾，由环卫部门及时清运。 一、运营期社会影响分析 本项目建成后能提高工程河段的防洪标准，可保障马尔康镇群众的生命财产安全以及两岸耕地，保护人口约1.5万人、企事业单位50余家。 二、总量控制 本项目属于河道防洪堤工程，为非污染生态项目，营运期不涉及总量控制污染物，因此无总量控制指标

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果         （表八）

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 施工期活动点、工序、部位 | 扬尘 | 项目工程量少，采取扬尘防治措施后，不会对周围大气环境造成污染影响 |
|  |  | 施工车辆 废气 | 间断性排放，排放量小，可忽略不计 | 不会对外环境造成影响 |
| 水污 染物 | 施工期 | 施工废水 | 疏浚废水 | 不会对地表水造成明显影响。 |
|  |  |  | 基坑排水 | 集水池沉淀后，水泵抽至梭磨河中。 |
|  |  |  | 施工机械冲洗水 | 经简易的沉淀池沉淀处理后循环使用 |
|  |  | 生活污水 | 生活废水依托周边已有的生活污水处理设施。 | 生活污水经周围已有污水预处理设施处理达标后外排。 |
| 固体 废物 | 施工期 | 生活垃圾 | 由城市环卫系统清运。 |
|  |  | 弃渣 | 堆放于弃渣场。 |
|  | 运营期 | 生活垃圾 | 由城市环卫系统清运。 |
| 噪 声 | 施工期活动点、工序、部位 | 采取禁止强产噪工序夜间施工、优化施工组织方案设计等手段，噪声影响能得到有效控制。 |
| 生态保护措施及预期效果 ①水土流失：项目施工结束后，采取明渠回填、边坡进行绿化、临时占地进行迹地恢复等水土保持措施，不会造成较大的水土流失情况。 ②对陆生生态的影响：项目为防洪堤工程，且施工区域为人类活动频繁区域，对区域陆生生态造成影响较小，且施工结束后将对临时占地进行迹地恢复。 ③工程涉及的地表水为梭磨河，施工河段不涉及珍惜水生生物栖息地、鱼虾类产卵场和仔稚幼鱼索饵场。项目施工时会产生一定泥沙，导致河流水质变浑浊，由于河流稀释速度及自净能力较强，且项目施工时间较短，影响范围较小，项目施工完毕后，将尽快恢复至原有水生生态环境，河道水文情势不会受到大的影响，不会对地表水水生动植物生态环境造成较大影响。 |
| 其他 | 工程项目环保投资估算一览表 环保投资情况见表8-1。 表8-1 环保投资估算一览表 项目 建设内容 环保投资金额（万元） 废气治理 防尘围栏、洒水降尘、弃渣毡布覆盖等、必要时车辆冲洗。 8.0 固废治理 垃圾桶和生活垃圾收集。渣场的设置。 5.0 噪声治理 合理布局，选用低噪设备、基础减振等。 3.0 废水治理 集水池、沉淀池等。 5.0 生态 工程措施 挡土墙等 5.0 植被措施 土地整治 2.0 植被恢复 5.0 临时工程 排水沟 5.0 土袋 土地复垦 临时占地恢复 5.0 其他 其他费用 3.0 合计 / 46.0 本项目总投资5196万元，其中环保投资46万元，占总投资的0.86%，其中环保投资主要用于施工期扬尘、噪声、固废治理及水土保持，营运期生态环境的恢复。 本项目环保措施“三同时”验收一览表见表8-2。 表8-2环保措施“三同时”验收一览表 类别 污染源 污染物 治理措施 拟达到的要求 废水 / / / / 废气 / / / / 噪声 / / / / 固废 垃圾桶 生活垃圾 分类收集，由环卫系统清运。 妥善处置。 生态 对临时占地进行土地平整，植被进行恢复，弃渣场满足回填要求。 对生态环境造成影响较小。 |

结论及建议                                         （表九）

评价结论： 马尔康市水务局拟在马尔康市马尔康镇进行“梭磨河马尔康市卓克基镇及马尔康镇防洪治理工程”位于马尔康市马尔康镇，总投资5196万元，建设内容为综合治理河长3.4千米，其中左岸两段总长2.579千米，第一段上起俄尔雅新桥左岸桥台处，下接商贸城已建堤防，长0.953千米；第二段上起嘎斯卓沟支沟(中海天然气公司下游)处，下接英波洛村村委会下游100米317国道档墙处，长1.626千米；右岸堤防上起大水沟下游11米天然陡坎处，下接梭磨河二期卫校已建堤防处，长0.611千米。河道疏浚3.4千米。新建堤防采用衡重式挡墙堤，防洪标准为50年一遇，排涝标准为10年一遇。工程永久占地为19.76亩，临时占地46.2亩，施工期9个月。环保投资46万元，占其中的0.86%。 经过本环境影响评价形成对结论如下： 一、产业政策及用地符合性 1、产业政策符合性分析 本项目为防洪堤工程和河道疏浚工程，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类“第二类 水利 第1条 江河湖海堤防建设及河道治理工程”和“第二类 水利 第6条 江河湖库清淤疏浚工程 ”。本项目已取得阿坝州发展和改革委员会出具的《关于梭磨河马尔康市卓克基镇及马尔康镇防洪治理工程可行性研究报告的批复》（阿州发改行审【2019】52号），同时已取得阿坝州水务局出具的《关于梭磨河马尔康市卓克基镇及马尔康镇防洪治理工程初步设计报告的批复》（阿州水行审【2020】13号），符合国家现行相关的产业政策。 2、用地符合性分析 本项目位于马尔康市马尔康镇，已取得阿坝州自然资源局出具的《关于梭磨河马尔康市卓克基镇及马尔康镇防洪治理工程用地预审的复函》（阿州自然资函【2019】120号），项目性质符合国家供地政策。项目选址于马尔康市马尔康镇，申请用地1.8680公顷，其中农用地0.3559公顷（其中非基本农田耕地00.2209公顷），建设用地0.7424公顷，未利用地0.7697公顷。项目用地控制在1.8680公顷以内。 3、“三线一单”符合性分析 二、环境质量现状 （1）地表水 项目所在地梭磨河满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准，区域地表水环境质量较好。 （2）大气环境 项目所在地SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO日均值和O38小时浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，说明项目所在地空气质量较好。 （3）声环境质量 俄尔雅村监测点位于国道317旁，因此执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准。根据表3-1评价结果可知， 2#、4#和4#的昼间及夜间声环境监测结果均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中二类标准的要求，1#的昼间声环境监测结果满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准的要求，夜间不满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准的要求，超标的原因可能是道路交通噪声的影响，项目所在区域声质量一般。 （4）生态环境 根据现场调查和资料查证，本项目河段不涉及重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场，不涉及珍惜水生生物。工程区内无国家及省级保护珍稀濒危植物、无国家重点保护和四川省级保护动物物种。 三、环境影响评价结论 （1）施工期 ·废水 项目河道疏浚过程中，会造成短暂的河水浑浊，由于水流湍急，无淤泥，仅SS增高。基坑排水采用明渠排至集水池，沉淀后用水泵抽至梭磨河中；施工机械冲洗水经简易的沉淀处理后循环使用。施工人员生活污水利用沿岸村民现有废水设施处理。故项目施工期废水对地表水环境的影响较小。 ·废气 施工期产生的大气污染物主要为扬尘。采取扬尘防治措施后，将其影响控制在最低程度，不会对当地环境产生明显影响。 ·噪声 施工期噪声会对本项目所在地及敏感目标处的声环境质量造成一定程度的影响。施工单位对此应予以高度重视，避免施工噪声扰民。随着本项目的完工，施工噪声影响将随之消失。 ·固体废物 生活垃圾经袋装收集后由工作人员带至环卫点投放，禁止随意丢弃，弃渣交由国有资产公司进行综合利用。各类固废均妥善处理不会形成二次污染。 ·生态影响 施工期间的生态影响主要为水土流失、对陆生生态的影响和对水生生态的影响，项目不涉及居民拆迁，本项目作业区域人类活动频繁，施工期又短，施工河段不涉及重要水生生物产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场；工程河段不涉及珍惜水生生物。施工期对环境的影响是短期的、暂时的，施工结束后对环境的影响随之消失。 （2）营运期 本项目建成后能提高工程河段的防洪标准，可保障马尔康镇村群众的生命财产安全以及两岸耕地，保护人口约1.5万人、企事业单位50余家。营运期无废水、废气及噪声产生，固废得到妥善处置，正常运行过程中不会对周围环境产生不良环境影响。 四、总量控制 本项目属于河道防洪堤工程，为非污染生态项目，营运期不涉及总量控制污染物，因此无总量控制指标。 五、环境影响评价结论 综上所述，马尔康市水务局在马尔康市马尔康镇建设的梭磨河马尔康市卓克基镇及马尔康镇防洪治理工程，建设符合国家现行产业政策，项目施工期在采取合理有效的废水、废气、噪声及固体废物治理措施后，废水、废气、噪声可做到达标排放，固体废物可做到妥善处置，对周围环境的影响是暂时的，不改变周边环境质量功能。营运期无废水、废气、噪声产生，固体废物可做到妥善处置，正常运行过程中不会对周围环境产生不良环境影响。因此，项目对本项目所在地的环境影响可接受。

环境保护对策及建议 1、河堤建设期间应设置环保机构、兼职环保人员，建立健全环境管理制度规章，污染治理设施应有专人负责，保证其正常运行。加强对施工人员文明教育，严禁破坏沿线周边生态环境。

注 释 一、报告表附有以下附件、附图： 附件1：可行性研究报告的批复 附件2：初步设计报告的批复 附件3：用地预审的复函 附件4：马尔康市农村畜牧局证明 附件5：监测报告 附图1：项目地理位置图 附图2：马尔康县城市总体规划图 附图3：马尔康市水系图 附图4：项目与饮用水水源保护区关系图 附图5：项目外环境关系及监测布点图 附图6：项目总平面布置图 附图7：施工总平面布置及生态措施图 附图8：新建堤防横断面图 附图9：穿堤涵管示意图 附图10：穿堤箱涵示意图 附图11：下河梯步示意图 附图12：栏杆示意图 附图13：土地利用现状图

# Text boxes

砂砾石砂石等

硂浇筑

围堰

施工

基础开挖

砂砾石砂石等

砂砾石、大卵石等

砂砾石、土工布等

固废、噪声、废气、扬尘、施工废水、水土流失、

勘察、放线

砂卵石回填

堤身填筑

固废、噪声、废气、施工废水、水土流失、

图5-4    疏浚工程施工工艺流程图

弃方转运

验收

砼浇筑

堤脚

回填

混凝土等

堤身

填筑

临时堆放

基础

开挖

砂卵石回填

河道疏浚

图5-3  河堤施工工艺流程图

挖导流沟

围堰施工

材料运输

河道疏浚

围堰施工

右岸河堤施工

图5-1   施工流程图

图5-5  堤防施工流程及产污环节示意图

围堰施工、河道疏浚

验收及交付

左岸河堤施工

图5-2  河道疏浚工艺流程图

堤脚回填

临时堆放

转运

围堰施工